ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ

ПРИКАЗ

от 19 июня 2003 г. N 138

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

В целях методического обеспечения идентификации опасных производственных объектов, осуществляемого в соответствии с Положением о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 03.06.1999 N 39 (зарегистрировано Минюстом России 05.07.1999, N 1822), с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 20.06.2002 N 32 (зарегистрировано Минюстом России 29.07.2002, N 3627), приказываю:

1. Утвердить Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов (прилагаются).

2. Направить указанный нормативный документ в Министерство юстиции Российской Федерации на государственную регистрацию.

Начальник

Госгортехнадзора России

В.М.КУЛЬЕЧЕВ

Утверждены

Приказом

Госгортехнадзора России

от 19 июня 2003 г. N 138

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

РД 03-616-03

(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

Разработаны и внесены Научно-техническим управлением.

1. Настоящие Рекомендации разработаны в целях методического обеспечения проверки правильности идентификации опасных производственных объектов, осуществляемого органами Госгортехнадзора России в соответствии с Положением о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра <*>, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 03.06.99 N 39 (зарегистрировано Минюстом России 05.07.99, N 1822), с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 20.06.02 N 32 (зарегистрировано Минюстом России 29.07.2002, N 3627).

--------------------------------

<*> Далее - Положение о регистрации.

Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют основные принципы идентификации опасных производственных объектов и предназначены для специалистов Госгортехнадзора России.

2. Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов осуществляется органами Госгортехнадзора России на стадии рассмотрения сведений об идентификации опасных производственных объектов, представляемых в органы Госгортехнадзора России организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты <*>, при регистрации или при перерегистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

--------------------------------

<*> Далее - эксплуатирующая организация.

3. Правильность проведения идентификации опасных производственных объектов проверяется в части:

соблюдения общих требований к идентификации опасных производственных объектов, а также соответствия признака опасности объекта и типа объекта критериям, предусмотренным в Положении о регистрации;

соответствия наименования опасного производственного объекта наименованиям, предусмотренным Перечнем типовых видов опасных производственных объектов, прилагаемым к настоящим Методическим рекомендациям (Приложение 1);

представления информации о видах деятельности, на осуществление которых требуются лицензии при эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

соответствия информации, связанной с идентификацией опасных производственных объектов, дополнительным сведениям об опасных производственных объектах, состав которых предусмотрен в Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

4. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов применяется принцип экстерриториальности регистрации опасных производственных объектов, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации и эксплуатируемых одним юридическим лицом, при этом свидетельство о регистрации опасных производственных объектов оформляется органом Госгортехнадзора России по месту государственной регистрации эксплуатирующей организации (юридического лица).

Государственный надзор за выполнением требований промышленной безопасности, а также контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется территориальным органом Госгортехнадзора России по месту нахождения объекта.

5. В целях исключения дублирования идентификация опасных производственных объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию этих объектов, осуществляется указанными органами с привлечением (при необходимости) органов Госгортехнадзора России.

6. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов рекомендуется обращать внимание на:

конкретизацию наименования объекта с учетом его назначения;

исключение повторения наименования эксплуатирующей организации в наименовании опасного производственного объекта;

использование критериев и особенностей идентификации опасных производственных объектов, предусмотренных Перечнем типовых видов опасных производственных объектов.

7. Данные об идентификации опасных производственных объектов представляются территориальными органами Госгортехнадзора России ежеквартально в электронном виде в составе сведений о ходе регистрации (перерегистрации) объектов в государственном реестре опасных производственных объектов по установленной в Госгортехнадзоре России форме отчетности.

8. Мониторинг данных об идентификации опасных производственных объектов осуществляют отраслевые управления (отделы) центрального аппарата Госгортехнадзора России.

Общую координацию межотраслевых вопросов, связанных с идентификацией опасных производственных объектов, осуществляет Научно-техническое управление Госгортехнадзора России.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по осуществлению идентификации

опасных производственных объектов

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВЫХ ВИДОВ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

┌───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┐

│ Наименование  │ Признаки│  Тип  │  Границы  │   Особенности    │

│    объекта    │опасности│объекта│  объекта  │  идентификации   │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│       1       │    2    │   3   │     4     │        5         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│         1. Опасные производственные объекты угольной,          │

│              сланцевой и торфяной промышленности               │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Шахта угольная │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

├───────────────┤2.3 и 2.5│       │горного и  │по признаку веде- │

│Шахта сланцевая│         │       │земельного │ния горных работ  │

├───────────────┤         │       │отводов    │и использования   │

│Гидрошахта     │         │       │           │взрывчатых матери-│

│               │         │       │           │алов на местах    │

│               │         │       │           │производства      │

│               │         │       │           │взрывных работ.   │

│               │         │       │           │Склады взрывчатых │

│               │         │       │           │материалов иденти-│

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но. Объекты       │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок шахто- │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│строительный   │2.3 и 2.5│       │горного и  │по признаку веде- │

│(специализиро- │         │       │земельного │ния горных работ  │

│ванный)        │         │       │отводов    │и использования   │

│               │         │       │           │взрывчатых матери-│

│               │         │       │           │алов на местах    │

│               │         │       │           │производства      │

│               │         │       │           │взрывных работ.   │

│               │         │       │           │Склады взрывчатых │

│               │         │       │           │материалов иденти-│

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но                │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Разрез угольный│2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

├───────────────┤2.3 и 2.5│       │горного и  │по признаку веде- │

│Разрез сланце- │         │       │земельного │ния горных работ  │

│вый            │         │       │отводов    │и использования   │

│               │         │       │           │взрывчатых матери-│

│               │         │       │           │алов на местах    │

│               │         │       │           │производства      │

│               │         │       │           │взрывных работ.   │

│               │         │       │           │Склады взрывчатых │

│               │         │       │           │материалов иденти-│

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но. Объекты       │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок отвала │2.5      │3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│пород          │         │       │земельного │по признаку веде- │

│               │         │       │отвода     │ния горных работ, │

│               │         │       │           │работ по          │

│               │         │       │           │обогащению        │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (цех,  │2.2, 2.5 │3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│участок)       │         │       │земельного │по признаку веде- │

│брикетирования │         │       │отвода     │ния работ по      │

│бурого угля    │         │       │           │обогащению.       │

│               │         │       │           │Объекты           │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (цех,  │2.1, 2.2,│3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│участок)       │2.5      │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│обогатительная │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│угольная       │         │       │           │гащению полезных  │

├───────────────┤         │       │           │ископаемых и ис-  │

│Фабрика (цех,  │         │       │           │пользования опас- │

│участок)       │         │       │           │ных веществ.      │

│обогатительная │         │       │           │но. Объекты       │

│сланцевая      │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Хвостохранилище│2.1, 2.5 │3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│(шламохранили- │         │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│ще)            │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│               │         │       │           │гащению полезных  │

│               │         │       │           │ископаемых, а так-│

│               │         │       │           │же отдельно для   │

│               │         │       │           │целей регистрации │

│               │         │       │           │в регистре гидро- │

│               │         │       │           │технических соору-│

│               │         │       │           │жений             │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок по до- │2.1, 2.5 │3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│быче торфа     │         │       │земельного │по признаку веде- │

│               │         │       │отвода     │ния горных работ  │

│               │         │       │           │и наличия опасных │

│               │         │       │           │веществ           │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│        2. Опасные производственные объекты горнорудной         │

│                   и нерудной промышленности                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          2.1. Опасные производственные объекты добычи          │

│             и обогащения цветных металлов и золота             │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Рудник         │2.1, 2.2,│3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│               │2.3 и 2.5│3.3 <1>│горного и  │по признаку веде- │

│               │         │       │земельного │ния горных работ и│

│               │         │       │отводов    │использования     │

│               │         │       │           │взрывчатых веществ│

│               │         │       │           │на местах произ-  │

│               │         │       │           │водства взрывных  │

│               │         │       │           │работ, а также ис-│

│               │         │       │           │пользования опас- │

│               │         │       │           │ных веществ.      │

│               │         │       │           │Склады, пункты из-│

│               │         │       │           │готовления и пло- │

│               │         │       │           │щадки погрузки-   │

│               │         │       │           │разгрузки взрывча-│

│               │         │       │           │тых материалов    │

│               │         │       │           │идентифицируются  │

│               │         │       │           │отдельно. Объекты │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Прииск         │2.1, 2.2,│3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

├───────────────┤2.3 и 2.5│3.3 <1>│горного и  │по признаку веде- │

│Участок (поли- │         │       │земельного │ния горных работ и│

│гон) старатель-│         │       │отводов    │использования     │

│ской добычи    │         │       │           │взрывчатых веществ│

├───────────────┤         │       │           │на местах произ-  │

│Участок горного│         │       │           │водства взрывных  │

│капитального   │         │       │           │работ, а также ис-│

│строительства  │         │       │           │пользования опас- │

│(специализиро- │         │       │           │ных веществ.      │

│ванный)        │         │       │           │Склады, пункты из-│

│               │         │       │           │готовления и пло- │

│               │         │       │           │щадки погрузки-   │

│               │         │       │           │разгрузки взрывча-│

│               │         │       │           │тых материалов    │

│               │         │       │           │идентифицируются  │

│               │         │       │           │отдельно          │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Карьер         │2.1, 2.2,│3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│               │2.3 и 2.5│3.3 <1>│горного и  │по признаку веде- │

│               │         │       │земельного │ния горных работ и│

│               │         │       │отводов    │использования     │

│               │         │       │           │взрывчатых веществ│

│               │         │       │           │на местах произ-  │

│               │         │       │           │водства взрывных  │

│               │         │       │           │работ, а также ис-│

│               │         │       │           │пользования опас- │

│               │         │       │           │ных веществ.      │

│               │         │       │           │Склады, пункты из-│

│               │         │       │           │готовления и пло- │

│               │         │       │           │щадки погрузки-   │

│               │         │       │           │разгрузки взрывча-│

│               │         │       │           │тых материалов    │

│               │         │       │           │идентифицируются  │

│               │         │       │           │отдельно. Объекты │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (учас- │2.1, 2.5 │3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│ток, цех) обо- │         │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│гатительная    │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│               │         │       │           │гащению, а также  │

│               │         │       │           │использования     │

│               │         │       │           │опасных веществ.  │

│               │         │       │           │Объекты           │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (учас- │2.1, 2.5 │3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│ток, цех) золо-│         │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│тоизвлекатель- │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│ная            │         │       │           │гащению, а также  │

├───────────────┤         │       │           │использования     │

│Завод глинозем-│         │       │           │опасных веществ   │

│ный            │         │       │           │                  │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (учас- │2.1, 2.5 │3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│ток, цех) дро- │         │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│бильно-сортиро-│         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│вочная         │         │       │           │гащению, а также  │

│               │         │       │           │использования     │

│               │         │       │           │опасных веществ.  │

│               │         │       │           │Объекты           │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (комп- │2.1, 2.5 │3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│лекс) дробиль- │         │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│но-сортировоч- │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│ная для заклад-│         │       │           │гащению, а также  │

│ки выработанно-│         │       │           │использования     │

│го пространства│         │       │           │опасных веществ   │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Хвостохранилище│2.1, 2.5 │3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│(шламохранили- │         │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│ще)            │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│               │         │       │           │гащению полезных  │

│               │         │       │           │ископаемых, а так-│

│               │         │       │           │же использования  │

│               │         │       │           │опасных веществ.  │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │также отдельно для│

│               │         │       │           │целей регистрации │

│               │         │       │           │в регистре гидро- │

│               │         │       │           │технических соору-│

│               │         │       │           │жений             │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок (пло-  │2.1, 2.5 │3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│щадка) шлакоот-│         │       │земельного │по признаку веде- │

│вала           │         │       │отвода     │ния горных работ  │

│               │         │       │           │и использования   │

│               │         │       │           │взрывчатых матери-│

│               │         │       │           │алов на местах    │

│               │         │       │           │производства      │

│               │         │       │           │взрывных работ    │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок (пло-  │2.1, 2.5 │3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│щадка) кучного │         │       │земельного │по признаку веде- │

│выщелачивания  │         │       │отвода     │ния горных работ, │

│               │         │       │           │работ по обогаще- │

│               │         │       │           │нию полезных иско-│

│               │         │       │           │паемых, а также   │

│               │         │       │           │использования     │

│               │         │       │           │опасных веществ   │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│          2.2. Опасные производственные объекты добычи          │

│           и обогащения рудного сырья черных металлов           │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Рудник с под-  │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│земным способом│2.3 и 2.5│       │горного и  │по признаку веде- │

│разработки     │         │       │земельного │ния горных работ  │

├───────────────┤         │       │отводов    │и использования   │

│Рудник с откры-│         │       │           │взрывчатых матери-│

│тым способом   │         │       │           │алов на местах    │

│разработки     │         │       │           │производства      │

│               │         │       │           │взрывных работ.   │

│               │         │       │           │Склады, пункты из-│

│               │         │       │           │готовления и пло- │

│               │         │       │           │щадки погрузки-   │

│               │         │       │           │разгрузки взрывча-│

│               │         │       │           │тых материалов    │

│               │         │       │           │идентифицируются  │

│               │         │       │           │отдельно. Объекты │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок горного│2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│капитального   │2.3 и 2.5│       │горного и  │по признаку веде- │

│строительства  │         │       │земельного │ния горных работ  │

│(специализиро- │         │       │отводов    │и использования   │

│ванный)        │         │       │           │взрывчатых матери-│

│               │         │       │           │алов на местах    │

│               │         │       │           │производства      │

│               │         │       │           │взрывных работ.   │

│               │         │       │           │Склады, пункты из-│

│               │         │       │           │готовления и пло- │

│               │         │       │           │щадки погрузки-   │

│               │         │       │           │разгрузки взрывча-│

│               │         │       │           │тых материалов    │

│               │         │       │           │идентифицируются  │

│               │         │       │           │отдельно          │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (учас- │2.2, 2.3,│3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│ток, цех) агло-│2.5      │       │земельного │по признаку веде- │

│мерационная    │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│               │         │       │           │гащению           │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (учас- │2.2, 2.3,│3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│ток, цех) обо- │2.5      │       │земельного │по признаку веде- │

│гатительная    │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│               │         │       │           │гащению. Объекты  │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (учас- │2.2, 2.3,│3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│ток, цех) оком-│2.5      │       │земельного │по признаку веде- │

│кования кон-   │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│центрата       │         │       │           │гащению           │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (учас- │2.2, 2.3,│3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│ток, цех) дро- │2.5      │       │земельного │по признаку веде- │

│бильно-сортиро-│         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│вочная         │         │       │           │гащению. Объекты  │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (комп- │         │       │           │                  │

│лекс) дробиль- │         │       │           │                  │

│но-сортировоч- │         │       │           │                  │

│ная для заклад-│         │       │           │                  │

│ки выработанно-│         │       │           │                  │

│го пространства│         │       │           │                  │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Хвостохранилище│2.1, 2.5 │3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│(шламохранили- │         │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│ще)            │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│               │         │       │           │гащению полезных  │

│               │         │       │           │ископаемых, а так-│

│               │         │       │           │же использования  │

│               │         │       │           │опасных веществ.  │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │также отдельно для│

│               │         │       │           │целей регистрации │

│               │         │       │           │в регистре гидро- │

│               │         │       │           │технических соору-│

│               │         │       │           │жений             │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│          2.3. Опасные производственные объекты добычи          │

│       и обогащения сырья горно-химической промышленности       │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Рудник с под-  │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│земным способом│2.3 и 2.5│       │горного и  │по признаку веде- │

│разработки     │         │       │земельного │ния горных работ  │

├───────────────┤         │       │отводов    │и использования   │

│Рудник с откры-│         │       │           │взрывчатых матери-│

│тым способом   │         │       │           │алов на местах    │

│разработки     │         │       │           │производства      │

│               │         │       │           │взрывных работ.   │

│               │         │       │           │Склады, пункты из-│

│               │         │       │           │готовления и пло- │

│               │         │       │           │щадки погрузки-   │

│               │         │       │           │разгрузки взрывча-│

│               │         │       │           │тых материалов    │

│               │         │       │           │идентифицируются  │

│               │         │       │           │отдельно. Объекты │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок горного│2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│капитального   │2.3 и 2.5│       │горного и  │по признаку веде- │

│строительства  │         │       │земельного │ния горных работ  │

│(специализиро- │         │       │отводов    │и использования   │

│ванный)        │         │       │           │взрывчатых матери-│

│               │         │       │           │алов на местах    │

│               │         │       │           │производства      │

│               │         │       │           │взрывных работ.   │

│               │         │       │           │Склады, пункты из-│

│               │         │       │           │готовления и пло- │

│               │         │       │           │щадки погрузки-   │

│               │         │       │           │разгрузки взрывча-│

│               │         │       │           │тых материалов    │

│               │         │       │           │идентифицируются  │

│               │         │       │           │отдельно          │

│               │         │       │           │                  │

│               │         │       │           │                  │

│               │         │       │           │                  │

│               │         │       │           │                  │

├───────────────┼─────────┼───────┤           ├──────────────────┤

│Солепромысел   │2.5      │3.3    │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку веде- │

│               │         │       │           │ния горных работ  │

│               │         │       │           │и работ по обога- │

│               │         │       │           │щению             │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (учас- │2.1, 2.5 │3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│ток, цех) обо- │         │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│гатительная    │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

├───────────────┤         │       │           │гащению. Объекты  │

│Фабрика (учас- │         │       │           │общепромышленного │

│ток, цех) дро- │         │       │           │назначения в гра- │

│бильно-сортиро-│         │       │           │ницах земельного  │

│вочная         │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (комп- │2.1, 2.5 │3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│лекс) дробиль- │         │3.3 <1>│земельного │по признаку веде- │

│но-сортировоч- │         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│ная для заклад-│         │       │           │гащению полезных  │

│ки выработанно-│         │       │           │ископаемых, а так-│

│го пространства│         │       │           │же использования  │

│               │         │       │           │опасных веществ   │

├───────────────┤         │       │           ├──────────────────┤

│Хвостохранилище│         │       │           │Идентифицируются  │

│(шламохранили- │         │       │           │также отдельно для│

│ще)            │         │       │           │целей регистрации │

│               │         │       │           │в регистре гидро- │

│               │         │       │           │технических соору-│

│               │         │       │           │жений             │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│   2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки   │

│                 сырья строительных материалов                  │

│    (в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)     │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Рудник         │2.1, 2.2,│3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

├───────────────┤2.3 и 2.5│3.3 <1>│горного и  │по признаку веде- │

│Карьер         │         │       │земельного │ния горных работ  │

│               │         │       │отводов    │и использования   │

│               │         │       │           │взрывчатых матери-│

│               │         │       │           │алов на местах    │

│               │         │       │           │производства      │

│               │         │       │           │взрывных работ.   │

│               │         │       │           │Склады, пункты из-│

│               │         │       │           │готовления и пло- │

│               │         │       │           │щадки погрузки-   │

│               │         │       │           │разгрузки взрывча-│

│               │         │       │           │тых материалов    │

│               │         │       │           │идентифицируются  │

│               │         │       │           │отдельно. Объекты │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фабрика (учас- │2.5      │3.3    │Границы    │Идентифицируется  │

│ток, цех) дро- │         │       │земельного │по признаку веде- │

│бильно-сортиро-│         │       │отвода     │ния работ по обо- │

│вочная         │         │       │           │гащению. Объекты  │

│               │         │       │           │общепромышленного │

│               │         │       │           │назначения в гра- │

│               │         │       │           │ницах земельного  │

│               │         │       │           │отвода идентифи-  │

│               │         │       │           │цируются отдельно │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│      2.5. Опасные производственные объекты строительства       │

│            подземных гидротехнических, транспортных            │

│                    и специальных сооружений                    │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Участок гидро- │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│технического   │2.3, 2.5 │       │горного и  │по признаку веде- │

│строительства  │         │       │земельного │ния горных работ  │

├───────────────┤         │       │отводов    │и использования   │

│Участок транс- │         │       │           │взрывчатых матери-│

│портного строи-│         │       │           │алов на местах    │

│тельства       │         │       │           │производства      │

├───────────────┤         │       │           │взрывных работ.   │

│Участок специ- │         │       │           │Склады, пункты из-│

│ального строи- │         │       │           │готовления и пло- │

│тельства       │         │       │           │щадки погрузки-   │

│               │         │       │           │разгрузки взрывча-│

│               │         │       │           │тых материалов    │

│               │         │       │           │идентифицируются  │

│               │         │       │           │отдельно          │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│             2.6. Опасные производственные объекты,             │

│         размещенные в естественных подземных полостях          │

│               или отработанных горных выработках               │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Название объек-│2.2, 2.3,│3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│та, размещенно-│2.5      │       │горного    │по признаку веде- │

│го в отработан-│         │       │отвода     │ния работ в под-  │

│ной горной вы- │         │       │           │земных условиях   │

│работке        │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Название объек-│         │       │           │                  │

│та, размещенно-│         │       │           │                  │

│го в естествен-│         │       │           │                  │

│ной подземной  │         │       │           │                  │

│полости        │         │       │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│   3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся,    │

│         получаются и используются взрывчатые вещества          │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Склад взрывча- │2.1, 2.3 │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│тых материалов │         │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

│               │         │       │зоны       │ния взрывчатых ма-│

│               │         │       │           │териалов.         │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасно-│

│               │         │       │           │го вещества следу-│

│               │         │       │           │ет исходить из    │

│               │         │       │           │паспортной (рас-  │

│               │         │       │           │четной) вместимо- │

│               │         │       │           │сти склада        │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех, участок,  │2.1, 2.2 │3.1 или│Границы    │Идентифицируются  │

│пункт изготов- │         │3.2 <2>│опасной    │по признаку полу- │

│ления (подго-  │         │       │зоны       │чения, хранения   │

│товки) взрывча-│         │       │           │взрывчатых матери-│

│тых материалов │         │       │           │алов.             │

│<3>            │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасно-│

│               │         │       │           │го вещества следу-│

│               │         │       │           │ет исходить из    │

│               │         │       │           │массы активного   │

│               │         │       │           │заряда, принимае- │

│               │         │       │           │мой для расчета   │

│               │         │       │           │безопасных рассто-│

│               │         │       │           │яний (границы)    │

│               │         │       │           │опасной зоны      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка по-   │2.1, 2.3 │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│грузки-разгруз-│         │3.2 <2>│опасной    │по признаку транс-│

│ки взрывчатых  │         │       │зоны       │портирования      │

│материалов     │         │       │           │взрывчатых матери-│

│               │         │       │           │алов.             │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасно-│

│               │         │       │           │го вещества следу-│

│               │         │       │           │ет исходить из    │

│               │         │       │           │максимального ко- │

│               │         │       │           │личества ВМ, нахо-│

│               │         │       │           │дящегося на пло-  │

│               │         │       │           │щадке             │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка (цех, │2.1, 2.2,│3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│участок) утили-│2.3      │3.2 <2>│опасной    │по признаку пере- │

│зации (перера- │         │       │зоны       │работки и уничто- │

│ботки) взрывча-│         │       │           │жения взрывчатых  │

│тых материалов │         │       │           │материалов        │

├───────────────┤         │       │           ├──────────────────┤

│Полигон, испы- │         │       │           │Идентифицируется  │

│тательная пло- │         │       │           │по признаку ис-   │

│щадка <4>      │         │       │           │пользования взрыв-│

│               │         │       │           │чатых материалов  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│    4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего    │

│                           комплекса                            │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Участок ведения│2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│буровых работ  │2.3 и 2.5│       │опасной    │по признаку веде- │

│<5>            │         │       │зоны       │ния горных работ и│

├───────────────┤         │       │           │получения опасных │

│Цех (участок и │         │       │           │веществ           │

│т.п.) техниче- │         │       │           │                  │

│ского обслужи- │         │       │           │                  │

│вания установок│         │       │           │                  │

│для ремонта    │         │       │           │                  │

│скважин <6>    │         │       │           │                  │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Фонд скважин   │2.1, 2.2 │3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│<7>            │         │       │земельного │по признаку полу- │

│               │         │       │и горного  │чения опасных ве- │

│               │         │       │отводов    │ществ             │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок комп-  │2.1, 2.2 │3.1 или│Границы    │Идентифицируются  │

│лексной подго- │         │3.2 <2>│земельного │по признаку пере- │

│товки нефти    │         │       │отвода     │работки и транс-  │

├───────────────┤         │       │           │портирования опас-│

│Площадка дожим-│         │       │           │ных веществ.      │

│ной насосной   │         │       │           │При определении   │

│станции        │         │       │           │количества опасно-│

├───────────────┤         │       │           │го вещества следу-│

│Пункт сбора    │         │       │           │ет исходить из    │

│нефти          │         │       │           │фактической произ-│

│               │         │       │           │водительности     │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Парк резервуар-│2.1, 2.2 │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│ный (промысло- │         │3.2 <2>│земельного │по признаку хране-│

│вый)           │         │       │отвода     │ния опасных ве-   │

│               │         │       │           │ществ.            │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасно-│

│               │         │       │           │го вещества следу-│

│               │         │       │           │ет исходить из    │

│               │         │       │           │проектной емкости │

│               │         │       │           │парка             │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка стан- │2.1, 2.2 │3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│ции компрессор-│         │       │земельного │по признаку ис-   │

│ной (промысло- │         │       │отвода     │пользования и     │

│вой)           │         │       │           │транспортирования │

│               │         │       │           │опасных веществ.  │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасно-│

│               │         │       │           │го вещества следу-│

│               │         │       │           │ет исходить из    │

│               │         │       │           │проектной емкости │

│               │         │       │           │парка             │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок комп-  │2.1, 2.2 │3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│лексной подго- │         │       │земельного │по признаку пере- │

│товки газа     │         │       │отвода     │работки и транс-  │

│               │         │       │           │портирования опас-│

│               │         │       │           │ных веществ.      │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасно-│

│               │         │       │           │го вещества следу-│

│               │         │       │           │ет исходить из    │

│               │         │       │           │проектной емкости │

│               │         │       │           │парка             │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Подземное хра- │2.1, 2.2 │3.1    │Контур рас-│Идентифицируется  │

│нилище газа <8>│и 2.5    │       │простране- │по признаку хране-│

│               │         │       │ния газовой│ния опасных ве-   │

│               │         │       │залежи     │ществ             │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка (цех, │2.1, 2.2,│3.1 или│Границы ох-│Идентифицируется  │

│установка) га- │2.3      │3.2    │ранной зоны│по признаку пере- │

│зоперерабатыва-│         │       │           │работки опасных   │

│ющего завода   │         │       │           │веществ.          │

│<9>            │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасных│

│               │         │       │           │веществ следует   │

│               │         │       │           │исходить из про-  │

│               │         │       │           │ектной производи- │

│               │         │       │           │тельности завода  │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Система промыс-│2.1      │3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│ловых (межпро- │         │       │земельного │по признаку транс-│

│мысловых) тру- │         │       │отвода     │портирования опас-│

│бопроводов кус-│         │       │           │ных веществ       │

│та (площади,   │         │       │           │                  │

│месторождения) │         │       │           │                  │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Платформа ста- │2.1, 2.2,│3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│ционарная      │2.3, 2.5 │3.2    │платформы  │по признаку полу- │

│(морская)      │         │       │           │чения опасных ве- │

│               │         │       │           │ществ.            │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасных│

│               │         │       │           │веществ следует   │

│               │         │       │           │исходить из про-  │

│               │         │       │           │ектной производи- │

│               │         │       │           │тельности         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка буро- │2.1, 2.5 │3.2    │Границы бу-│Идентифицируется  │

│вой установки  │         │       │ровой плат-│по признаку веде- │

│(плавучая,     │         │       │формы, бу- │ния горных работ, │

│включая буровые│         │       │рового суд-│наличия опасных   │

│суда)          │         │       │на         │веществ           │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│       5. Опасные производственные объекты магистрального       │

│                   трубопроводного транспорта                   │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Участок магист-│2.1, 2.2 │3.1 или│Границы ох-│Идентифицируются  │

│рального газо- │         │3.2    │ранной зоны│по признаку хране-│

│провода <10>   │         │       │           │ния и транспорти- │

├───────────────┤         │       │           │рования опасных   │

│Площадка ком-  │         │       │           │веществ           │

│прессорной     │         │       │           │                  │

│станции        │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Автомобильная  │         │       │           │                  │

│газонаполни-   │         │       │           │                  │

│тельная ком-   │         │       │           │                  │

│прессорная     │         │       │           │                  │

│станция        │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Станция газо-  │         │       │           │                  │

│распределитель-│         │       │           │                  │

│ная            │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Участок магист-│         │       │           │                  │

│рального про-  │         │       │           │                  │

│дуктопровода,  │         │       │           │                  │

│нефтепровода,  │         │       │           │                  │

│аммиакопровода │         │       │           │                  │

│<11>           │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Площадка стан- │         │       │           │                  │

│ции насосной   │         │       │           │                  │

│магистрального │         │       │           │                  │

│продуктопрово- │         │       │           │                  │

│да, нефтепрово-│         │       │           │                  │

│да, аммиакопро-│         │       │           │                  │

│вода           │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Парк резервуар-│         │       │           │                  │

│ный магистраль-│         │       │           │                  │

│ного продукто- │         │       │           │                  │

│провода, нефте-│         │       │           │                  │

│провода, амми- │         │       │           │                  │

│акопровода <11>│         │       │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка сливо-│2.1, 2.2 │3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│наливного      │         │       │опасной    │по признаку хране-│

│терминала      │         │       │зоны       │ния и транспорти- │

│(эстакады) <42>│         │       │           │рования опасных   │

│               │         │       │           │веществ           │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│     6. Опасные производственные объекты геологоразведочных     │

│                     и геофизических работ                      │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Участок (пар-  │2.1, 2.2,│3.2 или│Границы    │Идентифицируются  │

│тия) геолого-  │2.3, 2.5 │3.3 <2>│опасной    │по признаку веде- │

│разведочных ра-│         │       │зоны       │ния горных работ, │

│бот            │         │       │           │а также использо- │

├───────────────┤         │       │           │вания взрывчатых  │

│Участок (пар-  │         │       │           │материалов на мес-│

│тия) геофизи-  │         │       │           │тах производства  │

│ческих работ   │         │       │           │взрывных работ    │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│        7. Опасные производственные объекты химической,         │

│    нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности,     │

│    а также других взрывопожароопасных и вредных производств    │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех, участок,  │2.1, 2.2,│3.1 или│Границы    │Идентифицируются  │

│площадка       │2.3      │3.2 <2>│опасной    │по признаку полу- │

│производства   │         │       │зоны       │чения, использова-│

│(установки)    │         │       │           │ния, переработки, │

│<12>           │         │       │           │образования опас- │

│               │         │       │           │ных веществ.      │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества следует│

│               │         │       │           │исходить из общего│

│               │         │       │           │объема опасных ве-│

│               │         │       │           │ществ, участвующих│

│               │         │       │           │в технологических │

│               │         │       │           │процессах         │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка       │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│воздухо-       │         │       │опасной    │по признаку нали- │

│разделительной │         │       │зоны       │чия опасного      │

│(установки)    │         │       │           │вещества          │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка       │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│установки      │         │       │опасной    │по признаку нали- │

│получения водо-│         │       │зоны       │чия опасного      │

│рода методом   │         │       │           │вещества          │

│электролиза    │         │       │           │                  │

│воды           │         │       │           │                  │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│База товарно-  │2.1, 2.2,│3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│сырьевая <13>  │2.3      │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

│               │         │       │зоны       │ния опасных ве-   │

│               │         │       │           │ществ.            │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасных│

│               │         │       │           │веществ следует   │

│               │         │       │           │исходить из проек-│

│               │         │       │           │та                │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Продуктопровод │2.1      │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│               │         │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

│               │         │       │зоны       │ния и транспорти- │

│               │         │       │           │рования опасных   │

│               │         │       │           │веществ           │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Шламонакопитель│2.1      │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│(пруд-накопи-  │         │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

│тель)          │         │       │зоны       │ния опасных ве-   │

│               │         │       │           │ществ.            │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │также отдельно для│

│               │         │       │           │целей регистрации │

│               │         │       │           │в регистре гидро- │

│               │         │       │           │технических соору-│

│               │         │       │           │жений.            │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасных│

│               │         │       │           │веществ следует   │

│               │         │       │           │исходить из проек-│

│               │         │       │           │та                │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Склад сырьевой │2.1      │3.1 или│Границы    │Идентифицируются  │

├───────────────┤         │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

│Склад полупро- │         │       │зоны       │ния опасных ве-   │

│дуктов         │         │       │           │ществ.            │

├───────────────┤         │       │           │При определении   │

│Склад готовой  │         │       │           │количества опасных│

│продукции      │         │       │           │веществ следует   │

│               │         │       │           │исходить из проек-│

│               │         │       │           │та                │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│              8. Опасные производственные объекты               │

│                    нефтепродуктообеспечения                    │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Площадка       │2.1      │3.1 или│Границы    │Идентифицируются  │

│нефтебазы      │         │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

│(склада, парка,│         │       │зоны       │ния опасных ве-   │

│комплекса) по  │         │       │           │ществ.            │

│хранению и     │         │       │           │При определении   │

│перевалке      │         │       │           │количества опасных│

│нефти и нефте- │         │       │           │веществ следует   │

│продуктов      │         │       │           │исходить из проек-│

├───────────────┤         │       │           │та                │

│Склад ГСМ      │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Группа резерву-│         │       │           │                  │

│аров и сливо-  │         │       │           │                  │

│наливных уст-  │         │       │           │                  │

│ройств автомо- │         │       │           │                  │

│бильной запра- │         │       │           │                  │

│вочной станции │         │       │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│           9. Опасные производственные объекты систем           │

│                         водоподготовки                         │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Склад хлора    │2.1      │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│(включая хлора-│         │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

│торное отделе- │         │       │зоны       │ния опасных ве-   │

│ние) <43>      │         │       │           │ществ.            │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасных│

│               │         │       │           │веществ следует   │

│               │         │       │           │исходить из проек-│

│               │         │       │           │та                │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│          10. Опасные производственные объекты пищевой          │

│                 и масложировой промышленности                  │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Аммиачно-холо- │2.1, 2.2 │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│дильная уста-  │         │3.2 <2>│опасной    │по признаку ис-   │

│новка          │         │       │зоны       │пользования опас- │

│               │         │       │           │ных веществ.      │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опасных│

│               │         │       │           │веществ следует   │

│               │         │       │           │исходить из проек-│

│               │         │       │           │та                │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка (цех) │2.1, 2.2 │3.2 или│           │Идентифицируется  │

│маслоэкстрак-  │         │3.2 <2>│           │по признаку хра-  │

│ционного  про- │         │       │           │нения опасных     │

│изводства <44> │         │       │           │веществ.          │

│               │         │       │           │При определении   │

│               │         │       │           │количества опас-  │

│               │         │       │           │ного вещества     │

│               │         │       │           │исходить из       │

│               │         │       │           │проекта           │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Площадка (цех) │         │       │           │                  │

│производства   │         │       │           │                  │

│спирта <44>    │         │       │           │                  │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Площадка       │         │       │           │                  │

│производства   │         │       │           │                  │

│рафинирования  │         │       │           │                  │

│и дезодорации  │         │       │           │                  │

│растительного  │         │       │           │                  │

│масла          │         │       │           │                  │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Площадка       │         │       │           │                  │

│производства   │         │       │           │                  │

│гидрогенизации │         │       │           │                  │

│жиров          │         │       │           │                  │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│       11. Опасные производственные объекты газоснабжения       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│        11.1. Опасные производственные объекты хранения         │

│                 сжиженных углеводородных газов                 │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│База хранения  │2.1, 2.2 │3.1 или│Границы    │Идентифицируются  │

│(кустовая)     │         │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

├───────────────┤         │       │зоны       │ния опасных ве-   │

│Станция газона-│         │       │           │ществ.            │

│полнительная   │         │       │           │При определении   │

├───────────────┤         │       │           │количества опасных│

│Пункт газона-  │         │       │           │веществ следует   │

│полнительный   │         │       │           │исходить из проек-│

├───────────────┤         │       │           │та                │

│Станция газо-  │         │       │           │                  │

│заправочная    │         │       │           │                  │

│(автомобильная)│         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       ├───────────┤                  │

│Установка ре-  │         │       │Границы    │                  │

│зервуарная <14>│         │       │территории │                  │

│               │         │       │администра-│                  │

│               │         │       │тивной еди-│                  │

│               │         │       │ницы зоны  │                  │

│               │         │       │обслужива- │                  │

│               │         │       │ния        │                  │

│               │         │       │организации│                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┤         │       ├───────────┤                  │

│Установка бал- │         │       │Границы    │                  │

│лонная группо- │         │       │опасной    │                  │

│вая <14>       │         │       │зоны       │                  │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│         11.2. Опасные производственные объекты системы         │

│       газораспределения природного углеводородного газа        │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Сеть газоснаб- │2.1      │3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│жения, в том   │         │       │территории │по признаку ис-   │

│числе межпосел-│         │       │администра-│пользования и     │

│ковая <15>     │         │       │тивных еди-│транспортирования │

│               │         │       │ниц, на ко-│опасных веществ   │

│               │         │       │торой рас- │                  │

│               │         │       │положены   │                  │

│               │         │       │системы га-│                  │

│               │         │       │зоснабжения│                  │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│     11.3. Опасные производственные объекты газопотребления     │

│          природного и сжиженного углеводородного газа          │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Система газопо-│2.1, 2.2 │3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│требления пред-│         │       │территории │по признаку ис-   │

│приятия <16>   │         │       │предприятия│пользования опас- │

│               │         │       │           │ных веществ       │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Система тепло- │2.1, 2.2 │3.2    │Границы ад-│Идентифицируется  │

│снабжения <17> │         │       │министра-  │по признаку ис-   │

│               │         │       │тивной еди-│пользования и     │

│               │         │       │ницы терри-│транспортирования │

│               │         │       │тории, об- │опасных веществ   │

│               │         │       │служивающей│                  │

│               │         │       │теплоснаб- │                  │

│               │         │       │жающей ор- │                  │

│               │         │       │ганизации  │                  │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│          12. Опасные производственные объекты тепло-           │

│      и электроэнергетики, другие опасные производственные      │

│         объекты, использующие оборудование, работающее         │

│           под давлением 0,07 МПа или при температуре           │

│                      нагрева воды 115 °C                       │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Площадка глав- │2.1, 2.2,│3.1 или│Границы    │Идентифицируются  │

│ного корпуса   │2.3      │3.2 <2>│опасной    │по признаку ис-   │

│ТЭЦ (ГРЭС) <18>│         │       │зоны       │пользования обору-│

├───────────────┤         │       │           │дования, работаю- │

│Площадка под-  │         │       │           │щего под давлением│

│собного хозяй- │         │       │           │более 0,07 МПа или│

│ства ТЭЦ (ГРЭС)│         │       │           │при температуре   │

│<19>           │         │       │           │нагрева воды 115  │

├───────────────┤         │       │           │°C, а также испо- │

│Топливное хо-  │         │       │           │льзования опасных │

│зяйство ТЭЦ    │         │       │           │веществ           │

│(ГРЭС) <20>    │         │       │           │                  │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Пиковые водо-  │2.2      │3.3    │Контуры    │Идентифицируется  │

│грейные котель-│         │       │здания ко- │по признаку ис-   │

│ные ТЭЦ (ГРЭС) │         │       │тельной    │пользования обору-│

│<21>           │         │       │           │дования, работаю- │

├───────────────┤         │       │           │щего под давлением│

│Котельная <22> │         │       │           │более 0,07 МПа или│

├───────────────┤         │       ├───────────┤при температуре   │

│Группа котель- │         │       │Границы    │нагрева воды      │

│ных <23>       │         │       │территории,│115 °C            │

│               │         │       │обслуживае-│                  │

│               │         │       │мой органи-│                  │

│               │         │       │зацией     │                  │

├───────────────┤         │       ├───────────┤                  │

│Цех (участок,  │         │       │Границы    │                  │

│площадка) орга-│         │       │опасной    │                  │

│низации <24>   │         │       │зоны       │                  │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок        │2.2      │3.3    │Границы    │Идентифицируется  │

│трубопроводов  │         │       │территории │по признаку ис-   │

│теплосети      │         │       │администра-│пользования обору-│

│               │         │       │тивной еди-│дования, работаю- │

│               │         │       │ницы зоны  │щего под давлением│

│               │         │       │обслужива- │более 0,07 МПа или│

│               │         │       │ния тепло- │при температуре   │

│               │         │       │обеспечива-│нагрева воды более│

│               │         │       │ющей       │115 °C            │

│               │         │       │организации│                  │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│     13. Опасные производственные объекты металлургической      │

│                         промышленности                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      13.1. Опасные производственные объекты производства       │

│                        черных металлов                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                  13.1.1. Производства чугуна                   │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Доменный цех   │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│               │2.3, 2.4 │       │опасной    │по признаку полу- │

│               │         │       │зоны       │чения расплавов   │

│               │         │       │           │черных металлов,  │

│               │         │       │           │использования ток-│

│               │         │       │           │сичных веществ    │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│              13.1.2. Производства стали и проката              │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех мартенов-  │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│ский           │2.3, 2.4 │       │опасной    │по признаку полу- │

├───────────────┤         │       │зоны       │чения расплавов   │

│Цех конвертер- │         │       │           │черных металлов,  │

│ный            │         │       │           │использования     │

├───────────────┤         ├───────┤           │воспламеняющихся  │

│Цех электроста-│         │3.2 или│           │газов, опасных ве-│

│леплавильный   │         │3.3    │           │ществ             │

│               │         │<45>   │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех по произ-  │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│водству проката│2.3      │       │опасной    │по признаку ис-   │

├───────────────┤         │       │зоны       │пользования вос-  │

│Цех по произ-  │         │       │           │пламеняющихся га- │

│водству труб   │         │       │           │зов и токсичных   │

├───────────────┤         │       │           │веществ           │

│Цех по произ-  │         │       │           │                  │

│водству метал- │         │       │           │                  │

│лизированных   │         │       │           │                  │

│окатышей и бри-│         │       │           │                  │

│кетов          │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Цех сталепрово-│         │       │           │                  │

│лочного произ- │         │       │           │                  │

│водства        │         │       │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│         13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров         │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех по произ-  │2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│водству фер-   │2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

│росплавов      │         │       │зоны       │чения расплавов   │

│               │         │       │           │черных металлов   │

│               │         │       │           │и сплавов на их   │

│               │         │       │           │основе, а также   │

│               │         │       │           │наличия опасных   │

│               │         │       │           │веществ           │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│                13.1.4. Производство агломерата                 │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех агломерации│2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│               │2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

│               │         │       │зоны       │чения расплавов,  │

│               │         │       │           │а также наличия   │

│               │         │       │           │опасных веществ   │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│      13.2. Опасные производственные объекты производства       │

│                        цветных металлов                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического    │

│       кремния и электротермического силумина, глинозема        │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех электролиза│2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│алюминия       │2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

├───────────────┤         │       │зоны       │чения расплавов   │

│Цех электролиза│         │       │           │цветных металлов, │

│магния         │         │       │           │а также наличия   │

├───────────────┤         │       │           │опасных веществ   │

│Цех производ-  │         │       │           │                  │

│ства кристалли-│         │       │           │                  │

│ческого кремния│         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Цех производ-  │         │       │           │                  │

│ства электро-  │         │       │           │                  │

│термического   │         │       │           │                  │

│силумина       │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Цех производ-  │         │       │           │                  │

│ства глинозема │         │       │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок        │2.1, 2.2,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│гидрометаллур- │2.3      │       │опасной    │по признаку       │

│гического      │         │       │зоны       │наличия опасного  │

│производства   │         │       │           │вещества          │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│          13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта          │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех плавильный │2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│               │2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

│               │         │       │зоны       │чения расплавов   │

│               │         │       │           │цветных металлов, │

│               │         │       │           │а также наличия   │

│               │         │       │           │опасных веществ   │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│                  13.2.3. Производства титана                   │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех по произ-  │2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│водству титана │2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

│               │         │       │зоны       │чения расплавов   │

│               │         │       │           │цветных металлов, │

│               │         │       │           │а также наличия   │

│               │         │       │           │опасных веществ   │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│                   13.2.4. Производства олова                   │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех по произ-  │2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│водству олова  │2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

│               │         │       │зоны       │чения расплавов   │

│               │         │       │           │цветных металлов, │

│               │         │       │           │а также наличия   │

│               │         │       │           │опасных веществ   │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│                  13.2.5. Производства сурьмы                   │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех по произ-  │2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│водству сурьмы │2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

│               │         │       │зоны       │чения расплавов   │

│               │         │       │           │цветных металлов, │

│               │         │       │           │а также наличия   │

│               │         │       │           │опасных веществ   │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│      13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия,       │

│       германия, циркония, гафния и других редкоземельных       │

│                           материалов                           │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех (участок)  │2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│по производству│2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

│<25>           │         │       │зоны       │чения расплавов   │

│               │         │       │           │цветных металлов, │

│               │         │       │           │а также наличия   │

│               │         │       │           │опасных веществ   │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│   13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов   │

│         на их основе (железа, алюминия, магния, олова          │

│                       и других металлов)                       │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех (участок)  │2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│по получению   │2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

│порошков (пудр)│         │       │зоны       │чения опасных ве- │

│<25>           │         │       │           │ществ и использо- │

│               │         │       │           │вания воспламеняю-│

│               │         │       │           │щихся газов       │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│           13.2.8. Производство благородных металлов            │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех (участок)  │2.1, 2.3,│3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│по производству│2.4      │       │опасной    │по признаку полу- │

│<25>           │         │       │зоны       │чения опасных ве- │

│               │         │       │           │ществ и использо- │

│               │         │       │           │вания воспламеняю-│

│               │         │       │           │щихся газов       │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│                 13.2.9. Производство кислот                    │

│    (в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)     │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Участок        │2.1      │3.1    │Границы    │Идентифицируется  │

│кислотного     │         │       │опасной    │по признаку полу- │

│хозяйства      │         │       │зоны       │чения опасных ве- │

│               │         │       │           │ществ             │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│   13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства,   │

│              коксохимических и других производств              │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Площадка       │2.1, 2.2 │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│водородной     │         │3.2    │опасной    │по признаку полу- │

│станции        │         │       │зоны       │чения воспламеняю-│

│               │         │       │           │щихся газов       │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка       │2.1, 2.2 │3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│(участок)      │         │       │опасной    │по признаку ис-   │

│газового цеха  │         │       │зоны       │пользования вос-  │

├───────────────┤         │       │           │пламеняющихся га- │

│Участок газо-  │         │       │           │зов               │

│очистной уста- │         │       │           │                  │

│новки          │         │       │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех (участок)  │2.1      │3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│по производству│         │       │опасной    │по признаку полу- │

│люнкеритов и   │         │       │зоны       │чения горючего ве-│

│экзотермических│         │       │           │щества            │

│смесей         │         │       │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех коксовый   │2.1      │3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

├───────────────┤         │       │опасной    │по признаку полу- │

│Цех пекококсо- │         │       │зоны       │чения воспламеняю-│

│вый            │         │       │           │щихся газов и ток-│

│               │         │       │           │сичных веществ    │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех улавливания│2.1      │3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│химических про-│         │       │опасной    │по признаку ис-   │

│дуктов         │         │       │зоны       │пользования и пе- │

├───────────────┤         │       │           │реработки воспла- │

│Цех смолопере- │         │       │           │меняющихся газов и│

│рабатывающий   │         │       │           │токсичных веществ │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех ректифика- │2.1      │3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│ции сырого бен-│         │       │опасной    │по признаку полу- │

│зола           │         │       │зоны       │чения и хранения  │

├───────────────┤         ├───────┤           │токсичных веществ │

│Склад бензола  │         │3.1 или│           │                  │

│               │         │3.2    │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех (отделение)│2.1      │3.2    │Границы    │Идентифицируются  │

│инденкумаровых │         │       │опасной    │по признаку полу- │

│смол           │         │       │зоны       │чения токсичных   │

├───────────────┤         │       │           │веществ           │

│Цех (отделение)│         │       │           │                  │

│ректификации   │         │       │           │                  │

│пиридиновых и  │         │       │           │                  │

│хинолиновых ос-│         │       │           │                  │

│нований        │         │       │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Станция (уста- │2.1      │3.2    │Границы    │Идентифицируется  │

│новка) воздухо-│         │       │опасной    │по признаку полу- │

│разделительная │         │       │зоны       │чения окисляющих  │

│               │         │       │           │веществ           │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Склад хлора    │2.1      │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│               │         │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

│               │         │       │зоны       │ния токсичных ве- │

│               │         │       │           │ществ             │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Склад аммиака  │2.1      │3.1 или│Границы    │Идентифицируется  │

│               │         │3.2 <2>│опасной    │по признаку хране-│

│               │         │       │зоны       │ния токсичных ве- │

│               │         │       │           │ществ             │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Аммиакопровод  │2.1      │3.1    │Границы    │Идентифицируется  │

│               │         │       │опасной    │по признаку транс-│

│               │         │       │зоны       │портирования ток- │

│               │         │       │           │сичных веществ    │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│    14. Опасные производственные объекты производства черных    │

│               и цветных металлов (межотраслевые)               │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Цех (участок)  │2.1, 2.2,│3.2    │Границы ох-│Идентифицируется  │

│литейный <26>  │2.3, 2.4 │       │ранной зоны│по признаку полу- │

│               │         │       │           │чения расплавов   │

│               │         │       │           │металлов и исполь-│

│               │         │       │           │зования опасных   │

│               │         │       │           │веществ           │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│       15. Опасные производственные объекты, использующие       │

│      стационарно установленные грузоподъемные механизмы,       │

│            эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры            │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Исключено. - Приказ Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62      │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Площадка       │2.3      │3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│(название крана│         │       │опасной    │по признаку ис-   │

│мостового типа)│         │       │зоны       │пользования стаци-│

│крана          │         │       │           │онарно установлен-│

│               │         │       │           │ных грузоподъемных│

│               │         │       │           │механизмов        │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Исключено. - Приказ Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62      │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок        │2.3      │3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│механизации    │         │       │опасной зо-│по признаку ис-   │

│<27>           │         │       │ны работы  │пользования стаци-│

│               │         │       │грузоподъ- │онарно установлен-│

│               │         │       │емных меха-│ных грузоподъемных│

│               │         │       │низмов     │механизмов        │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Объекты, где   │2.3      │3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│используются   │         │       │опасной    │по признаку ис-   │

│подъемные со-  │         │       │зоны       │пользования стаци-│

│оружения <28>  │         │       │           │онарно установлен-│

│               │         │       │           │ных грузоподъемных│

│               │         │       │           │механизмов        │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Производствен- │2.3      │3.3    │Контуры це-│Идентифицируется  │

│ный цех (учас- │         │       │ха, участ- │по признаку ис-   │

│ток, площадка) │         │       │ка, площад-│пользования стаци-│

│<29>           │         │       │ки         │онарно установлен-│

│               │         │       │           │ных грузоподъемных│

│               │         │       │           │механизмов        │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Жилищный фонд  │2.3      │3.3    │Границы    │Идентифицируется  │

│<30>           │         │       │территории,│по признаку ис-   │

│               │         │       │обслуживае-│пользования стаци-│

│               │         │       │мой эксплу-│онарно установлен-│

│               │         │       │атирующей  │ных грузоподъемных│

│               │         │       │организаци-│механизмов (лиф-  │

│               │         │       │ей         │тов)              │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Здание (ком-   │2.3      │3.3    │Контур зда-│Идентифицируется  │

│плекс зданий)  │         │       │ния        │по признаку ис-   │

│административ- │         │       │           │пользования стаци-│

│ное <31>       │         │       │           │онарно установлен-│

│               │         │       │           │ных грузоподъемных│

│               │         │       │           │механизмов (лиф-  │

│               │         │       │           │тов)              │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Канатная дорога│2.3      │3.3    │Границы    │Идентифицируются  │

│<47>           │         │       │опасной    │по признаку ис-   │

├───────────────┤         │       │зоны       │пользования стаци-│

│Фуникулер      │         │       │           │онарно установлен-│

│               │         │       │           │ных грузоподъемных│

│               │         │       │           │механизмов        │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Дистанция мет- │2.3      │3.3    │Границы    │Идентифицируется  │

│рополитена <32>│         │       │дистанции  │по признаку ис-   │

│               │         │       │метрополи- │пользования стаци-│

│               │         │       │тена       │онарно установлен-│

│               │         │       │           │ных грузоподъемных│

│               │         │       │           │механизмов (эска- │

│               │         │       │           │латоров)          │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Участок (цех)  │2.3      │3.3    │           │                  │

│транспортный,  │         │       │           │                  │

│гараж <46>     │         │       │           │                  │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│         16. Опасные производственные объекты хранения          │

│                      и переработки зерна                       │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Элеватор <33>  │2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│               │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования горючих   │

│               │         │       │           │веществ.          │

│               │         │       │           │Объекты газопо-   │

│               │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Подготовитель- │2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│ное (подрабо-  │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│точное,        │         │       │           │зования горючих   │

│дробильное)    │         │       │           │веществ.          │

│отделение <34> │         │       │           │Объекты газопо-   │

│               │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Отдельно стоя- │2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│щий склад си-  │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│лосного типа   │         │       │           │зования горючих   │

│<35>           │         │       │           │веществ.          │

│               │         │       │           │Объекты газопо-   │

│               │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Отдельно       │2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│стоящий зерно- │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│сушильный      │         │       │           │зования горючих   │

│участок        │         │       │           │веществ.          │

│               │         │       │           │Объекты газопо-   │

│               │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех по произ-  │2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│водству муки   │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│<36>           │         │       │           │зования горючих   │

│               │         │       │           │веществ.          │

│               │         │       │           │Объекты газопо-   │

│               │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех по         │2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│производству   │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│крупы          │         │       │           │зования горючих   │

│               │         │       │           │веществ.          │

│               │         │       │           │Объекты газопо-   │

│               │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех для предва-│2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│рительного до- │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│зирования и    │         │       │           │зования горючих   │

│смешивания ком-│         │       │           │веществ.          │

│бикормового    │         │       │           │Объекты газопо-   │

│сырья <37>     │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех по произ-  │2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│водству комби- │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│кормов         │         │       │           │зования горючих   │

│(кормовых      │         │       │           │веществ.          │

│смесей)        │         │       │           │Объекты газопо-   │

│               │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Цех (отделение)│2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│гранулирования,│2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│брикетирования │         │       │           │зования горючих   │

│отрубей, комби-│         │       │           │веществ.          │

│кормов, кормо- │         │       │           │Объекты газопо-   │

│вых смесей <37>│         │       │           │требления иденти- │

├───────────────┤         │       │           │фицируются отдель-│

│Кукурузообраба-│         │       │           │но по соответству-│

│тывающий завод │         │       │           │ющему признаку    │

│(участок)      │         │       │           │опасности.        │

├───────────────┤         │       │           │Идентифицируются  │

│Приемно-очисти-│         │       │           │по признаку обра- │

│тельные и су-  │         │       │           │зования взрыво-   │

│шильно-очисти- │         │       │           │опасной пыли      │

│тельные башни  │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Склад бестарно-│         │       │           │                  │

│го напольного  │         │       │           │                  │

│хранения <38>  │         │       │           │                  │

├───────────────┤         │       │           │                  │

│Семяобрабатыва-│         │       │           │                  │

│ющий завод     │         │       │           │                  │

│(цех)          │         │       │           │                  │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Отдельно сто-  │2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│ящее приемно-  │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│отпускное      │         │       │           │зования горючих   │

│устройство <48>│         │       │           │веществ.          │

│               │         │       │           │Объекты газопо-   │

│               │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку.   │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Солодовенный   │2.1, 2.2,│3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│завод, цех,    │2.3      │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│участок        │         │       │           │зования горючих   │

├───────────────┤         │       │           │веществ.          │

│Цех (участок)  │         │       │           │Объекты газопо-   │

│по очистке и   │         │       │           │требления иденти- │

│сортировке мяг-│         │       │           │фицируются отдель-│

│кой тары       │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Склад бестар-  │2.1, 2.3 │3.3    │Границы ох-│Идентифицируются  │

│ного хранения  │         │       │ранной зоны│по признаку обра- │

│муки <39>      │         │       │           │зования горючих   │

│               │         │       │           │веществ.          │

│               │         │       │           │Объекты газопо-   │

│               │         │       │           │требления иденти- │

│               │         │       │           │фицируются отдель-│

│               │         │       │           │но по соответству-│

│               │         │       │           │ющему признаку    │

│               │         │       │           │опасности.        │

│               │         │       │           │Идентифицируются  │

│               │         │       │           │по признаку обра- │

│               │         │       │           │зования взрыво-   │

│               │         │       │           │опасной пыли      │

│(в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)         │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Отделение      │2.1, 2.2,│3.3    │           │Идентифицируются  │

│(участок)      │2.3      │       │           │по признаку обра- │

│растаривания,  │         │       │           │зования взрыво-   │

│взвешивания,   │         │       │           │опасной пыли      │

│просеивания    │         │       │           │                  │

│муки, размола  │         │       │           │                  │

│сахарного песка│         │       │           │                  │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────────┤

│Отделение      │2.1, 2.2,│3.3    │           │Идентифицируются  │

│(участок)      │2.3      │       │           │по признаку обра- │

│сушки, отсева  │         │       │           │зования взрыво-   │

│и упаковки     │         │       │           │опасной пыли      │

│сахара         │         │       │           │                  │

│(введено Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)       │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│        17. Опасные производственные объекты, связанные         │

│              с транспортированием опасных грузов               │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Участок транс- │2.1      │3.2    │В границах │Идентифицируется  │

│портирования   │         │       │полосы от- │по признаку транс-│

│опасных веществ│         │       │вода       │портирования опас-│

│<40>           │         │       │           │ных веществ       │

├───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┤

│              18. Опасные производственные объекты              │

│                   при добыче минеральных вод                   │

├───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────────┤

│Скважина мине- │2.1, 2.2 │3.2 или│Границы    │Идентифицируется  │

│ральных вод    │         │3.3 <2>│горного и  │по признаку веде- │

│<41>           │         │       │земельного │ния горных работ, │

│               │         │       │отвода     │а также наличия   │

│               │         │       │           │опасных веществ   │

└───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────────┘

--------------------------------

<1> При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ.

<2> При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

<3> В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.

<4> Полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, ведущих взрывные работы, идентифицируются в составе складов взрывчатых материалов.

<5> В состав объекта входят все буровые установки подразделения организации, осуществляющего ведение буровых работ (на участке, площадке, кусте или месторождении, если нет деления на кусты).

<6> В состав объекта входят все установки для ремонта скважин, эксплуатируемые соответствующим подразделением организации.

<7> В состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химических реагентов, распределения воды, КИПа, расположенные на территории участка, куста, площади или месторождения (если нет деления на кусты).

<8> В состав объекта входят фонд скважин, газопроводы подземного хранилища газа, установки подготовки газа подземного хранилища газа, компрессорная станция, установки буровые и установки для ремонта скважин.

<9> В названии объекта указывается название конкретного завода.

<10> В названии объекта указывается название конкретного линейно-производственного управления магистрального газопровода.

<11> В названии объекта указывается название конкретной линейно-производственной диспетчерской службы.

<12> В названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.

<13> В состав объекта входят товарные парки, насосные и сливоналивные эстакады.

<14> В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.

<15> В состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропривода и электроснабжения.

<16> В состав объекта входят газопровод и газовое оборудование, а также газоиспользующие установки (газовые турбины, технологические линии и др.) в зданиях и сооружениях, а также подводящие газопроводы (внутриплощадочные и внеплощадочные) организации.

<17> В составе объекта идентифицируются внутренние системы газоснабжения всех газифицированных котельных, находящихся на балансе теплообеспечивающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, муниципалитета.

<18> В составе объекта идентифицируются машинное и котельное отделения, деаэраторная площадка.

<19> В составе объекта идентифицируются площадки химводоочистки, компрессорной, электролизной, материального склада, склада химических реагентов и т.п.

<20> В составе объекта идентифицируется топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС.

<21> Идентифицируются в качестве объекта в случае их размещения вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС.

<22> Идентифицируются в качестве объекта отдельно стоящие котельные с автономным питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной.

<23> Идентифицируются все котельные, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой.

<24> Идентифицируются расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды 115 °C, в названии объекта указывается наименование конкретной организации.

<25> В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

<26> В названии объекта указывается наименование производимого металла.

<27> Идентифицируются объекты, на которых организацией (ПМК, дорожно-строительного управления, управления механизации и т.п.) эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, башенные), подъемники (вышки), железнодорожные краны, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

(сноска в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<28> Идентифицируются объекты, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

<29> Идентифицируются объекты, на которых организацией эксплуатируются подъемные сооружения - стационарно установленные грузоподъемные механизмы, стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны-манипуляторы, краны-трубоукладчики, лифты.

<30> В составе объекта идентифицируются все оборудованные лифтами здания, входящие в жилой фонд, обслуживаемый муниципальными предприятиями, жилищно-коммунальными хозяйствами.

<31> В составе объекта идентифицируется комплекс зданий организации, расположенной на отдельной территории.

<32> При отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.

<33> Идентифицируются элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.

(сноска в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<34> Идентифицируются отделения по очистке, измельчению зерна, солода, шелушения маслосемян.

(сноска в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<35> Идентифицируются склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах.

(сноска в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<36> Агрегатированные (блочно-модульные) установки по производству муки, крупы, комбикормов идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта указывается наименование конкретного цеха.

<37> Идентифицируются отдельно стоящие цеха.

(сноска в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<38> Идентифицируются склады хранения зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов.

(сноска в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<39> На хлебозаводах, кондитерских предприятиях в составе объекта идентифицируются участок растаривания, отделение взвешивания и просеивания муки.

<40> Идентифицируются объекты организации, имеющей:

- пути (дороги) необщего пользования, используемые для транспортирования опасных веществ;

- транспортные средства и осуществляющей транспортирование опасных веществ, в том числе по путям (дорогам) необщего пользования.

(сноска в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<41> Идентифицируются скважины метановые, углекислые с содержанием газа CO2 > 2000 мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа H2S > 200 мг/л, напорные с давлением более 1 МПа, гидротермальные с температурой более 115 °C.

<42> В названии указывается название нефтепродукта или аммиака.

(сноска введена Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<43> Включая также хлораторную, площадки по выгрузке контейнеров с хлором, сливоналивные устройства.

(сноска введена Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<44> Включая участки приема, хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.

(сноска введена Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<45> Тип опасности определяется в зависимости от наличия в производстве опасного вещества или его отсутствия.

(сноска введена Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<46> Идентифицируются объекты, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, башенные), подъемники (вышки), железнодорожные краны, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

(сноска введена Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<47> В составе объекта идентифицируется весь комплекс эксплуатируемых канатных дорог определенной территории организации.

(сноска введена Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

<48> Идентифицируется отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

(сноска введена Приказом Госгортехнадзора РФ от 04.05.2004 N 62)

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по осуществлению идентификации

опасных производственных объектов

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ

ОРГАНАМИ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ

ПРАВИЛЬНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Для опасных производственных объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности, рекомендуется рассматривать сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности.

2. Для других опасных производственных объектов рекомендуется рассматривать сведения в составе:

2.1. Информации о составляющих опасного производственного объекта (участки, установки, хранилища или другие составные части, объединяющие технические устройства или их совокупность по технологическому принципу и входящие в состав опасных производственных объектов).

2.2. Данных о количествах опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе сведений об опасных веществах.

2.3. Сведений о размерах и границах территории, санитарно-защитных и (или) охранных зонах опасного производственного объекта.

2.4. Сведений о применяемых технологиях, основных и вспомогательных производствах.

2.5. Перечня имеющихся и (или) необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов.

2.6. Перечня проведенных экспертиз промышленной безопасности с указанием наименования экспертных организаций, проводивших экспертизу (для действующих объектов).

2.7. Перечня имеющихся и (или) необходимых разрешений на применение технических устройств (основного технологического оборудования).

Состав дополнительных сведений, рассматриваемых органами Госгортехнадзора России при контроле правильности идентификации опасных производственных объектов, может быть уточнен исходя из технологических и других особенностей опасных производственных объектов.